Юр. адрес: 633512, Новосибирская область, Черепановский район,

рп Дорогино, ул. Центральная, 4.

Почт. адрес: 654084, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк,

Кузнецкое шоссе, 20, тел. (3843) 345-668, факс (3843) 343-872.

Р/с 40702810600000001462 в АО «Кузнецкбизнесбанк», г. Новокузнецк,

к/с 30101810600000000740.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД УНИВЕРСАЛ» БИК 043209740, ИНН 4221000133, КПП 544001001, ОКПО 00288411, ОКОНХ 14711.

Email: oao@zavoduniversal.ru, сайт: zavoduniversal.ru

Паспорт  и инструкция по эксплуатации

конвекторов отопительных настенных средней глубины

с низким кожухом  «Универсал КНУ-С М Авто» КСК 20 с клапаном термостата

на прямом участке трубы

# ОКПД 2 25.21.11.150

Сертификат соответствия № РОСС RU C-RU.CL37.B.00047/22

Срок действия с 23.03.2022  по 23.03.2027

Орган по сертификации  № RA.RU.11CЛ37 «Омскстройсертификация»

1 Общие сведения

1.1. Конвекторы изготовлены в соответствии с ГОСТ 31311, имеют кожух обтекаемой формы, без острых углов средней глубины (не более      160 мм). Высокие эстетические и эргономические качества конвекторов позволяют применять их в современных зданиях с повышенными требованиями к интерьерам помещений.

1.2.  Конвекторы предназначены для систем отопления жилых , общественных и производственных зданий с температурой теплоносителя до 120 ˚С и рабочим избыточным давлением до 1,0 МПа (10 кгс/см2), обеспечивают поддержание комфортных температурных условий в отапливаемом помещении и экономии теплоэнергии за счёт регулирования теплоотдачи. При температуре теплоносителя 105 ˚С температура на поверхности кожуха не более 40 ˚С.

1.3. Конвекторы выпускаются двух модификаций – концевые и проходные, с замыкающим участком (зу) или без него, с резьбой ¾” или без резьбы  (по согласованию с потребителем) для подсоединения к системе отопления, регулирование тепловой мощности производится автоматически.

1.4. Конвекторы соответствуют требованиям ГОСТ 31311 и изготовлены по технологической и конструкторской документациям предприятия-изготовителя, утвержденными в установленном порядке.

# 2  Основные технические данные

| Тип конвекторов | Монтаж- ный № | Номинальный тепловой поток, кВт | Длина кожуха, L, мм | Общая длина, L1, мм | Масса концевых, кг (для справки) | Масса проходных, кг (для справки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| концевой | проходной |  |  |  | концевого | проходного |  |  |
| КСК 20-0,571 КА1(ЗУ) КСК 20-0,571 КА2 | КСК 20-0,571 ПА(ЗУ) КСК 20-0,571 ПА | У 14АМ | 0,571 | 598 | 766 | 842 | 11,5 11,4 | 11,9 11,8 |
| КСК 20-0,718 КА1(ЗУ) КСК 20-0,718 КА2 | КСК 20-0,718 ПА(ЗУ) КСК 20-0,718 ПА | У 15АМ | 0,718 | 694 | 862 | 938 | 13,0 12,9 | 13,4 13,3 |
| КСК 20-0,848 КА1(ЗУ) КСК 20-0,848 КА2 | КСК 20-0,848 ПА(ЗУ) КСК 20-0,848 ПА | У 16АМ | 0,848 | 790 | 958 | 1034 | 14,6 14,5 | 15,0 14,9 |
| КСК 20-1,053 КА1(ЗУ) КСК 20-1,053 КА2 | КСК 20-1,053 ПА(ЗУ) КСК 20-1,053 ПА | У 14М | 1,053 | 790 | 964 | 1040 | 18,3 18,2 | 18,8 18,7 |
| КСК 20-1,132 КА1(ЗУ) КСК 20-1,132 КА2 | КСК 20-1,132 ПА(ЗУ) КСК 20-1,132 ПА | У 15М | 1,132 | 838 | 1012 | 1088 | 19,4 19,3 | 19,9 19,8 |
| КСК 20-1,222 КА1(ЗУ) КСК 20-1,222 КА2 | КСК 20-1,222 ПА(ЗУ) КСК 20-1,222 ПА | У 16М | 1,222 | 886 | 1060 | 1136 | 20,6 20,5 | 21,2 21,0 |
| КСК 20-1,303 КА1(ЗУ) КСК 20-1,303 КА2 | КСК 20-1,303 ПА(ЗУ) КСК 20-1,303 ПА | У 17М | 1,303 | 934 | 1108 | 1184 | 21,7 21,6 | 22,2 22,1 |
| КСК 20-1,392 КА1(ЗУ) КСК 20-1,392 КА2 | КСК 20-1,392 ПА(ЗУ) КСК 20-1,392 ПА | У 18М | 1,392 | 982 | 1156 | 1232 | 22,8 22,7 | 23,3 23,2 |
| КСК 20-1,473 КА1(ЗУ) КСК 20-1,473 КА2 | КСК 20-1,473 ПА(ЗУ) КСК 20-1,473 ПА | У 19М | 1,473 | 1030 | 1204 | 1280 | 23,9 23,8 | 24,4 24,3 |
| КСК 20-1,563 КА1(ЗУ) КСК 20-1,563 КА2 | КСК 20-1,563 ПА(ЗУ) КСК 20-1,563 ПА | У 20М | 1,563 | 1078 | 1252 | 1328 | 25,1 25,0 | 25,6 25,5 |
| КСК 20-1,644 КА1(ЗУ) КСК 20-1,644 КА2 | КСК 20-1,644 ПА(ЗУ) КСК 20-1,644 ПА | У 21М | 1,644 | 1126 | 1300 | 1376 | 26,2 26,1 | 26,7 26,6 |
| КСК 20-1,733 КА1(ЗУ) КСК 20-1,733 КА2 | КСК 20-1,733 ПА(ЗУ) КСК 20-1,733 ПА | У 22М | 1,733 | 1174 | 1348 | 1424 | 27,3 27,2 | 27,8 27,7 |
| КСК 20-1,814 КА1(ЗУ) КСК 20-1,814 КА2 | КСК 20-1,814 ПА(ЗУ) КСК 20-1,814 ПА | У 23М | 1,814 | 1222 | 1396 | 1472 | 28,5 28,4 | 29,0 28,9 |
| КСК 20-1,893 КА1(ЗУ) КСК 20-1,893 КА2 | КСК 20-1,893 ПА(ЗУ) КСК 20-1,893 ПА | У 24М | 1,893 | 1270 | 1444 | 1520 | 29,6 29,5 | 30,1 30,0 |
| КСК 20-1,985 КА1(ЗУ) КСК 20-1,985 КА2 | КСК 20-1,985 ПА(ЗУ) КСК 20-1,985 ПА | У 25М | 1,985 | 1318 | 1492 | 1568 | 30,7 30,6 | 31,2 31,1 |
| КСК 20-2,064 КА1(ЗУ) КСК 20-2,064 КА2 | КСК 20-2,064 ПА(ЗУ) КСК 20-2,064 ПА | У 26М | 2,064 | 1366 | 1540 | 1616 | 31,8 31,7 | 32,3 32,2 |
| КСК 20-2,155 КА1(ЗУ) КСК 20-2,155 КА2 | КСК 20-2,155 ПА(ЗУ) КСК 20-2,155 ПА | У 27М | 2,155 | 1414 | 1588 | 1664 | 33,0 32,9 | 33,5 33,4 |
| КСК 20-2,234 КА1(ЗУ) КСК 20-2,234 КА2 | КСК 20-2,234 ПА(ЗУ) КСК 20-2,234 ПА | У 28М | 2,234 | 1462 | 1636 | 1712 | 34,1 34,0 | 34,6 34,5 |

Примеры условного обозначения:

При  заказе  концевых конвекторов в условные обозначения должны быть   включены:   наименование конвектора; диаметр условного прохода труб присоединительного патрубка 20мм; номинальный тепловой поток; обозначение «КА»(концевой Авто); цифра «1» - при комплектации конвектора встроенным термостатом КТК-П1.1для однотрубных систем или «2» - при комплектации термостатом КТК-П2.1 для двухтрубных систем; (зу) - при заказе конвекторов с замыкающими участками; «прав.» - правое исполнение; «лев.» – левое исполнение.

левого исполнения: Конвектор «Универсал КНУ-С М Авто» КСК 20-1,348 КА 1(зу) «лев».

При заказе проходных конвекторов в условные обозначения должны быть включены: наименование конвектора; диаметр условного прохода труб присоединительного патрубка 20мм; номинальный тепловой поток; обозначение «ПА»(проходной Авто); цифра «1» - при комплектации конвектора встроенным термостатом КТК-П1.1для однотрубных систем или «2» - при комплектации термостатом КТК-П2.1 для двухтрубных систем; (зу) – при заказе конвекторов с замыкающими участками; «прав.» - правое исполнение; «лев.» – левое исполнение.

##### Пример заказа: Конвектор «Универсал КНУ-С М Авто» КСК 20-1,348 ПА (зу) «прав».

# 3  Состав изделия и комплект поставки

| . | Конвектор состоит из следующих основных элементов: 1 – нагревателя; 2 – кожуха; 3 – клапана термостата |
| --- | --- |

# 4  Монтаж конвекторов

Конвекторы устанавливаются на подготовленной (оштукатуренной) поверхности вплотную к стене в следующей последовательности:

разметить места установки кронштейнов и закрепить их; установить на кронштейны нагреватель; подсоединить к системе отопления; установить кожух.

| При установке конвекторов должны соблюдаться расстояния в пределах: - от пола до оси нижней трубы 160 ÷ 180 мм; - от верха конвектора до подоконника не менее 110 мм; - от крайних пластин нагревателя до кронштейнов 75 мм. |  |
| --- | --- |

Схемы расположения терморегуляторов в нагревательных элементах

при различных исполнениях конвекторов «Универсал КНУ-С Авто»

Нагревательный элемент концевой с ЗУ правого исполнения (левое исполнение – в зеркальном изображении)

для однотрубной системы

Движение теплоносителя по схеме «сверху-вниз»                                 Движение теплоносителя по схеме «снизу-вверх»

Нагревательный элемент концевой  без ЗУ правого исполнения (левое исполнение – в зеркальном изображении) для

двухтрубной системы. Движение теплоносителя по схеме «сверху-вниз»

Примечание: на схемах компоновки труб нагревательного элемента стрелками показано направление движения теплоносителя,  ТС –условное обозначение термостата.

5 Эксплуатация и техническое обслуживание

5.1. Отопительные приборы должны быть постоянно заполнены водой, как в отопительные, так и в межотопительные периоды. Опорожнение системы отопления допускается только в аварийных случаях на срок, минимально необходимый для устранения аварии, но не более 15 суток в течение года.

5.2. В качестве теплоносителя использовать химически очищенную воду согласно требованиям    РД34.20.501-05   «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

5.3. В   процессе   эксплуатации   необходимо   производить   очистку   конвектора   от   пыли   перед   началом отопительного сезона и через каждые 3-4 месяца. Нагревательный элемент очищается пылесосом. Лицевые поверхности кожуха и прочие детали следует протирать мягкой ветошью с использованием слабого мыльного раствора.

5.4. Запрещается эксплуатация конвекторов  в помещениях с повышенной влажностью, с  наличием  химических веществ, вызывающих коррозию (например - автомойки).

6    Транспортирование. Хранение

Транспортирование конвекторов допускается любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность конвекторов от механических повреждений.

Конвекторы должны храниться в закрытом помещении или под навесом и должны быть защищены от воздействия влаги и химических веществ,

вызывающих коррозию.                                                                                                     7    Свидетельство о приемке

Конвекторы автоматизированные отопительные настенные средней глубины типа «Универсал КНУ-С М Авто» КСК 20 соответствуют ГОСТ 31311 и признаны годными для эксплуатации..

№ партии___________________                                 Дата изготовления___________________________

Номинальный тепловой поток ___________ кВт   Вес (брутто)_________________кг

ОТК______________________________                              Дата________________________________

8    Гарантийные обязательства

Гарантийный срок при соблюдении потребителем требований по хранению, транспортированию, монтажу и эксплуатации, предусмотренных

настоящим паспортом - 3 года со дня ввода конвектора в эксплуатацию или продажу (при реализации через торговую сеть),  но не более 5 лет со дня изготовления. Средний срок службы конвекторов не менее 25 лет при условии соблюдения требований настоящего паспорта.