Юр. адрес: 633512, Новосибирская область, Черепановский район,

рп Дорогино, ул. Центральная, 4.

Почт. адрес: 654084, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк,

Кузнецкое шоссе, 20, тел. (3843) 345-668, факс (3843) 343-872.

Р/с 40702810600000001462 в АО «Кузнецкбизнесбанк», г. Новокузнецк,

к/с 30101810600000000740.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД УНИВЕРСАЛ»  БИК 043209740, ИНН 4221000133, КПП 544001001, ОКПО 00288411, ОКОНХ 14711.

Email: oao@zavoduniversal.ru, сайт: zavoduniversal.ru

Паспорт  и инструкция по эксплуатации

конвекторов отопительных настенных средней глубины

«Универсал КНУ-С» КСК 20

# ОКПД 2 25.21.11.150

Сертификат соответствия № РОСС RU C-RU.СЛ37.B.00045/21

Срок действия с 29.12.2021  по  29.12.2026

Орган по сертификации  № RA.RU.11CЛ37  «Омскстройсертификация»

1 Общие сведения

1.1.Конвекторы изготовлены в соответствии с ГОСТ 31311,  имеют кожух обтекаемой формы, без острых углов, средней глубины (не более 160 мм). Высокие эстетические и эргономические качества конвекторов позволяют применять их в современных зданиях с повышенными требованиями к интерьерам помещений.

1.2. Конвекторы предназначены для систем отопления жилых , общественных и производственных зданий с температурой теплоносителя до 150˚С и рабочим избыточным давлением до 1,0 МПа (10 кгс/см2). При температуре теплоносителя 105˚С температура на поверхности кожуха не более 40 ˚С.

1.3. Конвекторы выпускаются двух модификаций – концевые и проходные, с резьбой ¾” или без резьбы  (по согласованию с потребителем) для подсоединения к системе отопления. По требованию потребителя возможно изготовление конвектора с клапаном для регулирования теплоотдачи по воздуху.

1.4.  Конвекторы соответствуют требованиям ГОСТ 31311 и изготовлены по технологической и конструкторской документациям предприятия-изготовителя, утвержденными в установленном порядке.

2  Основные технические данные

| Тип конвекторов | Монтажный номер | Номинальный тепловой поток, кВт | Длина кожуха, L, мм | Длина элемента по оребрению, L1, мм | Общая длина, L2, мм | Масса, кг (для справок) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| концевой | проходной |  |  |  |  | концевого | проходного | концевого | проходного |
| КСК 20-0,7 К | КСК 20-0,7 П | У14А | 0,7 | 598 | 396 | 681 | 686 | 11,2 | 11,5 |
| КСК 20- 0,85 К | КСК 20- 0,85 П | У15А | 0,85 | 694 | 492 | 777 | 782 | 12,7 | 13,0 |
| КСК 20- 1,0 К | КСК 20- 1,0 П | У16А | 1,0 | 790 | 588 | 873 | 878 | 14,3 | 14,6 |
| КСК 20 –1,226 К | КСК 20–1,226 П | У14 | 1,226 | 790 | 594 | 879 | 852 | 18,0 | 18,3 |
| КСК 20 –1,348 К | КСК 20–1,348 П | У15 | 1,348 | 838 | 642 | 927 | 900 | 19,1 | 19,4 |
| КСК 20 –1,471 К | КСК 20–1,471 П | У16 | 1,471 | 886 | 690 | 975 | 948 | 20,3 | 20,6 |
| КСК 20 –1,593 К | КСК 20–1,593 П | У17 | 1,593 | 934 | 738 | 1023 | 996 | 21,4 | 21,7 |
| КСК 20 – 1,716 К | КСК 20– 1,716 П | У18 | 1,716 | 982 | 786 | 1071 | 1044 | 22,5 | 22,8 |
| КСК 20 –1,838 К | КСК 20–1,838 П | У19 | 1,838 | 1030 | 834 | 1119 | 1092 | 23,6 | 23,9 |
| КСК 20 –1,961 К | КСК 20–1,961 П | У20 | 1,961 | 1078 | 882 | 1167 | 1140 | 24,8 | 25,1 |
| КСК 20 –2,083 К | КСК 20–2,083 П | У21 | 2,083 | 1126 | 930 | 1215 | 1188 | 25,9 | 26,2 |
| КСК 20 –2,206 К | КСК 20–2,206 П | У22 | 2,206 | 1174 | 978 | 1263 | 1236 | 27,0 | 27,3 |
| КСК 20 –2,328 К | КСК 20–2,328 П | У23 | 2,328 | 1222 | 1026 | 1311 | 1284 | 28,2 | 28,5 |
| КСК 20 –2,451 К | КСК 20–2,451 П | У24 | 2,451 | 1270 | 1074 | 1359 | 1332 | 29,3 | 29,6 |
| КСК 20 –2,574 К | КСК 20–2,574 П | У25 | 2,574 | 1318 | 1122 | 1407 | 1380 | 30,4 | 30,7 |
| КСК 20 –2,696 К | КСК 20–2,696 П | У26 | 2,696 | 1366 | 1170 | 1455 | 1428 | 31,5 | 31,8 |
| КСК 20 –2,819 К | КСК 20–2,819 П | У27 | 2,819 | 1414 | 1218 | 1503 | 1476 | 32,7 | 33,0 |
| КСК 20 –2,941 К | КСК 20–2,941 П | У28 | 2,941 | 1462 | 1266 | 1551 | 1524 | 33,8 | 34,1 |

Пример обозначения конвектора при заказе:

Конвектор средней глубины с диаметром условного прохода труб присоединительного патрубка 20 мм, номинальным тепловым потоком 1,226 кВт, концевой (или проходной):

Конвектор «Универсал КНУ-С» КСК 20 -1,226 К (или  П).

3 Состав изделия и комплект поставки

Конвектор состоит из следующих основных элементов:

1 – нагревателя;

2 – кожуха;

3 – воздушного клапана;

4 – двух кронштейнов.

4 Монтаж конвекторов

4.1.Конвекторы устанавливаются на подготовленной (оштукатуренной) поверхности вплотную к стене в следующей

последовательности:

-разметить места установки кронштейнов и закрепить их;

-установить на кронштейны нагреватели;

-подсоединить к системе отопления:

-установить кожух.

При установке конвекторов должны соблюдаться расстояния в пределах:

•     от пола до оси нижней трубы -160÷180 мм;

•     от верха конвектора до подоконника не менее 110 мм;

•     от крайних пластин нагревателя до кронштейнов - 75 мм.

5 Эксплуатация и техническое обслуживание

5.1. Отопительные приборы должны быть постоянно заполнены водой как в отопительные, так и в межотопительные периоды. Опорожнение системы отопления допускается только в аварийных случаях на срок, минимально необходимый для устранения аварии, но не более 15 суток в течение года.

5.2. В качестве теплоносителя использовать химически очищенную воду согласно требованиям    РД34.20.501-05   «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

5.3. В   процессе   эксплуатации   необходимо   производить   очистку   конвектора   от   пыли   перед   началом отопительного сезона и через каждые 3-4 месяца. Нагревательный элемент очищается пылесосом. Лицевые поверхности кожуха и прочие детали следует протирать мягкой ветошью с использованием слабого мыльного раствора.

5.4. Запрещается эксплуатация конвекторов  в помещениях с повышенной влажностью, с  наличием  химических веществ, вызывающих коррозию (например - автомойки).

6    Транспортирование. Хранение

Транспортирование конвекторов допускается любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность конвекторов от механических повреждений.

Конвекторы должны храниться в закрытом помещении или под навесом и должны быть защищены от воздействия влаги и химических веществ, вызывающих коррозию.

7    Свидетельство о приемке

№ партии.____________________________ Дата изготовления__________________

Конвекторы отопительные настенные средней глубины типа «Универсал КНУ-С» КСК 20 соответствуют ГОСТ 31311  и признаны годными для эксплуатации.

Номинальный тепловой поток ____________________ кВТ

Вес (брутто)___________________________________кг

ОТК____________________________Дата_________________________________

8    Гарантийные обязательства

Гарантийный срок при соблюдении потребителем требований по хранению, транспортированию, монтажу и эксплуатации, предусмотренных настоящим паспортом -3 года со дня ввода конвектора в эксплуатацию или продажу (при реализации через торговую сеть), но не более 5 лет со дня изготовления. Средний, срок службы конвекторов не менее 25 лет при условии соблюдены требований настоящего паспорта.