Юр. адрес: 633512, Новосибирская область, Черепановский район,

рп Дорогино, ул. Центральная, 4.

Почт. адрес: 654084, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк,

Кузнецкое шоссе, 20, тел. (3843) 345-668, факс (3843) 343-872.

Р/с 40702810600000001462 в АО «Кузнецкбизнесбанк», г. Новокузнецк,

к/с 30101810600000000740.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД УНИВЕРСАЛ»  БИК 043209740, ИНН 4221000133, КПП 544001001, ОКПО 00288411, ОКОНХ 14711

Email: oao@zavoduniversal.ru, сайт: zavoduniversal.ru

Паспорт  и инструкция по эксплуатации

конвекторов отопительных стальных настенных   средней глубины

# «Универсал двухрядный Авто» КСК 20

# ОКПД 2 25.21.11.150

Сертификат соответствия № РОСС RU C-RU.СЛ37.B.00045/21

Срок действия с 29.12.2021  по  29.12.2026

Орган по сертификации  № RA.RU.11CЛ37  «Омскстройсертификация»

# 1 Общие сведения

1.1 Конвекторы изготовлены в соответствии с ГОСТ 31311-2005, имеют клапан терморегулятора со стальным корпусом производства ООО «Данфосс» для поддержания в помещении заданной температуры, кожух обтекаемой формы без острых углов средней глубины (не более 160 мм). Высокие эстетические и эргономические качества конвекторов позволяют применять их в современных зданиях с повышенными требованиями к интерьерам помещений.

1.2      Конвекторы предназначены для систем отопления жилых , общественных и производственных зданий с температурой теплоносителя до 120 ˚С и рабочим избыточным давлением до 1,0 МПа (10 кгс/см2), обеспечивают поддержание комфортных температурных условий в отапливаемом помещении и экономии теплоэнергии за счёт автоматического регулирования теплоотдачи. При температуре теплоносителя 105 ˚С температура на поверхности кожуха не более 40 ˚С.

1.3   Конвекторы выпускаются следующих модификаций –  с замыкающими участками и без замыкающих участков, с резьбой ¾” или без резьбы (по согласованию с потребителем) для подсоединения к системе отопления, регулирование тепловой мощности производится автоматически.

# 2  Основные технические данные

| Тип конвекторов | Монтажный № | Номинальный тепловой поток, кВт | Длина кожуха, L, мм | Общая длина, L1, мм | Масса, кг (справочная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КСК 20-0,84 КА1(ЗУ) КСК 20-0,84 КА2 | 2У14А | 0,84 | 598 | 701 | 17,44 |
| КСК 20-1,02 КА1(ЗУ) КСК 20-1,02 КА2 | 2У15А | 1,02 | 694 | 797 | 20,25 |
| КСК 20-1,2 КА1(ЗУ) КСК 20-1,2 КА2 | 2У16А | 1,2 | 790 | 893 | 23,6 |
| КСК 20-1,471 КА1(ЗУ) КСК 20-1,471 КА2 | 2У14 | 1,471 | 790 | 893 | 33,62 |
| КСК 20-1,618 КА1(ЗУ) КСК 20-1,618 КА2 | 2У15 | 1,618 | 838 | 941 | 35,89 |
| КСК 20-1,765 КА1(ЗУ) КСК 20-1,765 КА2 | 2У16 | 1,765 | 886 | 989 | 38,14 |
| КСК 20-1,912 КА1(ЗУ) КСК 20-1,912 КА2 | 2У17 | 1,912 | 934 | 1037 | 40,39 |
| КСК 20-2,059 КА1(ЗУ) КСК 20-2,059 КА2 | 2У18 | 2,059 | 982 | 1085 | 42,64 |
| КСК 20-2,206 КА1(ЗУ) КСК 20-2,206 КА2 | 2У19 | 2,206 | 1030 | 1133 | 44,89 |
| КСК 20-2,353 КА1(ЗУ) КСК 20-2,353 КА2 | 2У20 | 2,353 | 1078 | 1181 | 47,14 |
| КСК 20-2,5 КА1(ЗУ) КСК 20-2,5 КА2 | 2У21 | 2,5 | 1126 | 1229 | 49,39 |
| КСК 20-2,647 КА1(ЗУ) КСК 20-2,647 КА2 | 2У22 | 2,647 | 1174 | 1277 | 51,62 |
| КСК 20-2,794 КА1(ЗУ) КСК 20-2,794 КА2 | 2У23 | 2,794 | 1222 | 1325 | 53,89 |
| КСК 20-2,941 КА1(ЗУ) КСК 20-2,941 КА2 | 2У24 | 2,941 | 1270 | 1373 | 56,12 |
| КСК 20-3,089 КА1(ЗУ) КСК 20-3,089 КА2 | 2У25 | 3,089 | 1318 | 1421 | 58,25 |
| КСК 20-3,235 КА1(ЗУ) КСК 20-3,235 КА2 | 2У26 | 3,235 | 1366 | 1469 | 60,60 |
| КСК 20-3,383 КА1(ЗУ) КСК 20-3,383 КА2 | 2У27 | 3,383 | 1414 | 1517 | 62,85 |
| КСК 20-3,529 КА1(ЗУ) КСК 20-3,529 КА2 | 2У28 | 3,529 | 1462 | 1565 | 65,10 |

Примечания: масса указана без учёта массы термостатической головки (≈0,2кг) и без массы замыкающего участка ( ≈0,3кг).

Примеры условного обозначения:    При  заказе  концевых конвекторов в условные обозначения должны быть   включены:   наименование конвектора;   условное обозначение; диаметр условного прохода труб; номинальный тепловой поток; обозначение «КА»; цифра «1» - при комплектации конвектора встроенным термостатом КТК-У1для однотрубных систем или «2» - при комплектации термостатом КТК-У2 для двухтрубных систем (клапана рекомендуется применять с термостатическим элементом типа RTD3651); (зу) - при заказе конвекторов с замыкающими участками; «прав.»-правое исполнение; «лев.»-левое исполнение; «В»-подвод теплоносителя к верхнему патрубку; «Н»-подвод теплоносителя к нижнему патрубку.

Пример заказа:       Конвектор «Универсал КНУ-С двухрядный Авто» КСК 20-1,618 КА 1(зу) прав. В.

# 3  Состав изделия и комплект поставки

Конвектор состоит из следующих основных элементов:

1 – нагревателя;

2 – кожуха;

3 – регулирующего клапана

(для концевых типоразмеров);

4 – термостатического

элемента (термоголовки);

5 – двух кронштейнов.

# 4  Монтаж  конвекторов

4.1.  Конвекторы устанавливаются на подготовленной (оштукатуренной) поверхности вплотную к стене в следующей последовательности: разметить места установки кронштейнов и закрепить их; установить на кронштейны нагреватель; подсоединить к системе отопления; установить кожух.

При установке конвекторов

должны соблюдаться

расстояния в пределах:

от пола до оси нижней

трубы – 160 ÷ 180 мм;

от верха конвектора

до подоконника

не менее 80 мм;

от крайних пластин

нагревателя до центра отверстия

кронштейна – 15 мм.

5 Эксплуатация и техническое обслуживание

5.1 В качестве теплоносителя использовать химически очищенную воду согласно требованиям    РД34.20.501-05   «Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

5.2 Термостатический элемент поз.4  настроить согласно инструкции.

5.3  В процессе эксплуатации необходимо производить очистку конвектора от пыли перед началом отопительного сезона и через каждые 3-4 месяца.   Нагревательный элемент очищается щеткой или пылесосом, для этого необходимо снять кожух. Лицевые поверхности кожуха и прочие детали следует протирать мягкой ветошью с использованием слабого мыльного раствора.

5.4 Запрещается эксплуатация конвекторов  в помещениях с повышенной влажностью, с  наличием  химических веществ, вызывающих коррозию (например - автомойки).

5.5 Отопительные приборы должны быть постоянно заполнены водой, как в отопительные, так и в межотопительные периоды.

Опорожнение системы отопления допускается только в аварийных случаях на срок, минимально необходимый для

устранения аварии, но не более 15 суток в течение года.

6    Транспортирование. Хранение

6.1. Транспортирование конвекторов допускается любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность конвекторов от

механических повреждений.

6.2. Конвекторы должны храниться в закрытом помещении или под навесом и должны быть защищены от воздействия влаги и химических

веществ,  вызывающих коррозию.

7    Свидетельство о приемке

7.1. Конвекторы автоматизированные отопительные стальные настенные средней глубины типа «Универсал двухрядный Авто»

КСК 20 соответствуют ГОСТ 31311-2005  и признаны годными для эксплуатации..

№ партии___________________ Дата изготовления___________________________

Номинальный тепловой поток___________кВт   Вес (брутто)__________________кг

ОТК______________________________ Дата________________________________

8    Гарантийные обязательства

Гарантийный срок при соблюдении потребителем требований по хранению, транспортированию, монтажу и эксплуатации, предусмотренных   настоящим паспортом - 3 года со дня ввода конвектора в эксплуатацию или продажу (при реализации через торговую сеть),  но не более 5 лет со дня изготовления. Средний срок службы конвекторов не менее 25 лет при условии соблюдения требований настоящего паспорта.