Юр. адрес: 633512, Новосибирская область, Черепановский район,

рп Дорогино, ул. Центральная, 4.

Почт. адрес: 654084, Россия, Кемеровская область, г. Новокузнецк,

Кузнецкое шоссе, 20, тел. (3843) 345-668, факс (3843) 343-872.

Р/с 40702810600000001462 в АО «Кузнецкбизнесбанк», г. Новокузнецк,

к/с 30101810600000000740.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД УНИВЕРСАЛ»  БИК 043209740, ИНН 4221000133, КПП 544001001, ОКПО 00288411, ОКОНХ 14711.

Email: oao@zavoduniversal.ru, сайт: zavoduniversal.ru

Паспорт  и инструкция по эксплуатации

конвекторов отопительных настенных малой глубины

«Универсал КНУ Авто» КСК 20 с клапаном терморегулятора

«Универсал КНУ» КСК 20

# ОКПД 2 25.21.11.150

Сертификат соответствия № РОСС RU C-RU.СЛ37.B.00044/21

Срок действия с 29.12.2021  по  29.12.2026

Орган по сертификации  № RA.RU.11CЛ37 «Омскстройсертификация»

1 Общие сведения

1.1  Конвекторы изготовлены в соответствии с ГОСТ 31311, имеют клапан терморегулятора со стальным корпусом производства ООО «Данфосс» для поддержания в помещении заданной температуры, кожух обтекаемой формы без острых углов малой глубины (не более 100 мм). Высокие эстетические и эргономические качества конвекторов позволяют применять их в современных зданиях с повышенными требованиями к интерьерам помещений.

1.2  Конвекторы предназначены для систем отопления жилых, общественных и производственных зданий с температурой теплоносителя до 120° С и рабочим избыточным давлением до 1.0 МП а (10 кгс/см2), обеспечивают поддержание комфортных температурных условий в отапливаемом помещении и экономии теплоэнергии за счёт регулирования теплоотдачи. При температуре теплоносителя 105° С температура на поверхности кожуха не более 40° С.

1.3  Конвекторы выпускаются следующих модификаций - концевые и проходные, с замыкающими участками (зу) или без них, с резьбой ¾" или без резьбы    (по согласованию с потребителем) для подсоединения к системе отопления, регулирование тепловой мощности  производится автоматически.

1.4.  Конвекторы соответствуют требованиям ГОСТ 31311 и изготовлены по технологической и конструкторской документациям предприятия-изготовителя, утвержденными в установленном порядке.

2   Основные технические данные

| Тип конвекторов | Монтажный № | Номинальный тепловой поток, кВт | Длина кожуха, L, мм | Общая длина, L1, мм | Масса концевых, кг. (справочная) | Масса проходных, кг. (справочная) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| концевой | проходной |  |  |  | концевого | проходного |  |  |
| КСК 20-0,4 КА1 (ЗУ) КСК 20-0,4 КА2 | КСК 20-0,4 ПА(ЗУ) КСК 20-0,4 ПА | У 1 | 0,4 | 643 | 820 | 770 | 6,9 6,8 | 7,4 7,3 |
| КСК 20-0,479 КА1 (ЗУ) КСК 20-0,479 КА2 | КСК 20-0,479 ПА(ЗУ) КСК 20-0,479 ПА | У2 | 0,479 | 739 | 916 | 866 | 8,2 8,1 | 8,4 8,3 |
| КСК 20-0,655 КА1(ЗУ) КСК 20-0,655 КА2 | КСК 20-0,655 ПА(ЗУ) КСК 20-0,655 ПА | УЗ | 0,655 | 643 | 820 | 770 | 9,0 8,9 | 9,2 9,1 |
| КСК 20-0,787 КА1(ЗУ) КСК 20-0,787 КА2 | КСК 20-0,787 ПА(ЗУ) КСК 20-0,787 ПА | У4 | 0,787 | 739 | 916 | 866 | 10,2 10,1 | 10,5 10,4 |
| КСК 20-0,91 8 КА1 (ЗУ) КСК 20-0,91 8 КА2 | КСК 20-0,91 8 ПА(ЗУ) КСК 20-0,9 18 ПА | У5 | 0,918 | 835 | 1024 | 1001 | 11,6 11,5 | 11,9 11,8 |
| КСК 20-1, 049 КА1 (ЗУ) КСК 20-1, 049 КА2 | КСК 20-1, 049 ПА(ЗУ) КСК 20- 1,049 ПА | У6 | 1,049 | 931 | 1120 | 1070 | 12,8 12,7 | 13,0 12,9 |
| КСК20-1,18КА1(ЗУ) КСК 20- 1,1 8 КА2 | КСК 20-1,1 8 ПА(ЗУ) КСК 20-1, 18 ПА | У7 | 1,18 | 1027 | 1216 | 1166 | 14,0 13,9 | 14,2 14,1 |
| КСК 20-1,3 11КА1 (ЗУ) КСК 20-1 .311КА2 | КСК 20-1,311 ПА(ЗУ) КСК 20- 1,3 11 ПА | У8 | 1,311 | 1123 | 1312 | 1262 | 15,1 15,0 | 15,4 15,3 |
| КСК 20-1,442 КА1(ЗУ) КСК 20-1, 442 КА2 | КСК 20-1, 442 ПА(ЗУ) КСК 20- 1,442 ПА | У9 | 1,442 | 1219 | 1408 | 1358 | 16,5 16,4 | 16,7 16,6 |
| КСК 20-1, 573 КА1(ЗУ) КСК 20-1,573 КА2 | КСК 20-1,573 ПА(ЗУ) КСК 20- 1,573 ПА | У 10 | 1,573 | 1315 | 1510 | 1456 | 17,7 17,6 | 17,9 17,8 |
| КСК 20-1, 704 КА1 (ЗУ) КСК 20-1, 704 КА2 | КСК 20-1, 704 ПА(ЗУ) КСК 20- 1,704 ПА | У11 | 1,704 | 1411 | 1606 | 1534 | 18,9 18,8 | 19,0 18,9 |
| КСК 20-1,835 КА1(ЗУ) КСК 20-1, 835 КА2 | КСК 20-1, 835 ПА(ЗУ) КСК 20-1, 835 ПА | У 12 | 1,835 | 1507 | 1702 | 1652 | 20,1 20,0 | 20,3 20,2 |
| КСК 20- 1,966 КА1(ЗУ) КСК 20-1, 966 КА2 | КСК 20-1, 966 ПА(ЗУ) КСК 20- 1,966 ПА | У 13 | 1,966 | 1603 | 1804 | 1754 | 21,3 21,2 | 21,5 21,4 |

Примечания: масса указана без учёта массы термостатической головки (~ 0,2кг), масса замыкающего участка составляет ~ 0,1кг.

Конвектор состоит из следующих основных элементов:

1 – нагревателя;

2 – кожуха;

3 – регулирующего клапана

(для концевых типоразмеров);

4 – термостатического элемента;

5 – двух кронштейнов.

Примеры условного обозначения:

При  заказе  концевых конвекторов в условные обозначения должны быть   включены:   наименование конвектора;  диаметр условного прохода труб; номинальный тепловой поток; обозначение «КА»; цифра «1» - при комплектации конвектора встроенным термостатом КТК-У1для однотрубных систем или «2» - при комплектации термостатом КТК-У2 для двухтрубных систем (клапана рекомендуется применять с термостатическим элементом типа RTD3651); (зу) - при заказе конвекторов с замыкающими участками.

Пример заказа:   Конвектор «Универсал КНУ Авто» КСК 20-0,655 КА 1(зу)

При заказе проходных конвекторов в условные обозначения должны быть включены: наименование конвектора;  диаметр условного прохода труб; номинальный тепловой поток; обозначение «ПА»; (зу) - при заказе конвекторов с замыкающими участками.

Пример заказа:    Конвектор «Универсал КНУ Авто» КСК 20-0,918 ПА (зу)

4 Монтаж конвекторов

  - Конвекторы устанавливаются на подготовленной (оштукатуренной) поверхности вплотную к стене в следующей последовательности:

- разметить места установки кронштейнов и закрепить их;

- установить на кронштейны нагреватели;

- подсоединить к системе отопления;

- установить кожух.

При установке конвекторов

должны соблюдаться

расстояния в пределах:

от пола до оси нижней

трубы – 130 ÷ 180 мм;

от верха конвектора

до подоконника -

не менее 80 мм;

от крайних пластин

нагревателя

до кронштейнов – 75 мм.

Схемы расположения терморегуляторов в нагревательных элементах

при различных исполнениях конвекторов «Универсал КНУ Авто»

Нагревательный элемент концевой с ЗУ правого исполнения (левое исполнение – в зеркальном изображении)

Движение теплоносителя по схеме «сверху-вниз»                                 Движение теплоносителя по схеме «снизу-вверх»

Нагревательный элемент концевой  без ЗУ правого исполнения (левое исполнение – в зеркальном изображении)

Движение теплоносителя по схеме «сверху-вниз»                                   Движение теплоносителя по схеме «снизу-вверх»

Примечание: на схемах компоновки труб нагревательного элемента стрелками показано направление движения теплоносителя,

⁪ ТС –условное обозначение термостата.

5   Эксплуатация и техническое обслуживание

5.1. В качестве теплоносителя использовать химически очищенную воду согласно требованиям    РД34.20.501-05

«Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ».

5.2.   В  процессе эксплуатации необходимо производить очистку конвектора от пыли перед началом отопительного сезона и через

каждые 3-4 месяца. Нагревательный элемент очищается щеткой или пылесосом, для этого необходимо снять кожух.

Лицевые поверхности кожуха и прочие детали следует протирать мягкой ветошью с использованием слабого мыльного раствора.

5.3  Запрещается  эксплуатация конвекторов в помещениях с повышенной влажностью , с наличием химических веществ

вызывающих коррозию (например – автомойки).

5.4. Отопительные приборы должны быть постоянно заполнены водой, как в отопительные, так и в межотопительные периоды.

Опорожнение системы отопления допускается только в аварийных случаях на срок, минимально необходимый для

устранения аварии, но не более 15 суток в течение года.

6    Транспортирование. Хранение

Транспортирование конвекторов допускается любым видом транспорта, обеспечивающим сохранность конвекторов от механических повреждений.

Конвекторы должны храниться в закрытом помещении или под навесом и должны быть защищены от воздействия влаги и химических веществ,

вызывающих коррозию.

7    Свидетельство о приемке

Конвекторы автоматизированные отопительные настенные малой глубины типа «Универсал КНУ Авто» КСК 20 соответствуют ГОСТ 31311  и признаны годными для эксплуатации..

№ партии_______________________________          Дата  изготовления __________________________

Номинальный тепловой поток_____________ кВт          
Вес (брутто)______________________________кг
ОТК_________________________________        Дата_____________________

8    Гарантийные обязательства

Гарантийный срок при соблюдении потребителем требований по хранению, транспортированию, монтажу и эксплуатации, предусмотренных

настоящим паспортом - 3 года со дня ввода конвектора в эксплуатацию или продажу (при реализации через торговую сеть), но не более 5 лет со     дня изготовления.       Средний срок службы конвекторов не менее 25 лет при условии соблюдения требований настоящего паспорта.